|  | Betriebsanweisung Tischzentrifugen Laborbereich (Gentechnik) |  |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Arbeiten mit Tischzentrifugen |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Gefahr des Rotorbruchs bei unsachgemäßer Pflege des Rotors. Gefahr des Freiwerdens von biologischen Arbeitsstoffen.. Entstehung von Aerosolen bei Bruch von Rotoren und / oder Zentrifugenbechern. |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Vor Arbeitsbeginn Maschine auf betriebssicheren Zustand überprüfen. Vor dem Betrieb sind Rotor, Zentrifugenbecher/-röhrchen und deren Verschlüsse einer Sichtprüfung auf Korrosionsfreiheit und Unversehrtheit und passenden Sitz zu überprüfen. Ausschließlich Rotoren und Zentrifugenbecher/-röhrchen verwenden, die für den Betrieb der Zentrifuge zugelassen sind. Zulässige Beladung und Drehzahl dürfen nicht überschritten werden. Verunreinigungen im Rotor unverzüglich beseitigen. Infektiöses Material darf nur mit Schraubdeckel und Dichtung zentrifugiert werden. Laborkittel, Schutzbrille, Einweghandschuhe tragen |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | Bei Schäden an der Zentrifuge: Ausschalten und verantwortliche Person für den Laborbereich informieren. Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen. | pE |
| Erste Hilfe |
| Notruf: 0-112 | Zentrifuge ausschalten. Ersthelfer informieren. Kleinere Verletzungen sofort versorgen. Eintragung in das Verbandbuch vornehmen. Bei größeren Verletzungen ist ein Durchgangsarzt aufzusuchen (siehe Info „Erste Hilfe“) bzw. über Tel. 0-112 den Notarzt benachrichtigen. Die Institutsleitung und die/ den Sicherheitsbeauftragte/n informieren. |  |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | Mängel an der Maschine sind umgehend der verantwortlichen Person für den Laborbereich zu melden. Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. |  |

Datum:										Unterschrift: